Формула вычисления длинны заготовки

Валюта:   L заг. = H элемента х 2 + 100±50 (мм)

Бублики: L заг. = H элемента х 2, (мм).

Расчет стоимости элементов.

Цена элемента зависит от веса металла.

Например, для изготовления «валюты» длинной 400 мм. нам потребуется заготовка длинной 850 мм.,.

1 п.м. квадрата 12х12 мм. весит 1,13 кг. (см. таблицу веса)

Стоимость одной тонны квадрата 12х12 мм. примерно 30 000 р., т.е. цена 1 кг. = 30 р.

Получается цена 850 мм. квадрата 12х12 мм. = 30 р., умножаем эту сумму в 2 (с лапкой 2,5-3) раза и получаем стоимость элемента.

Итог: «валюта» длинной 400 мм. стоит 60 р. (без лапки)

Расчет стоимости кованых изделий (ворота, ограды, и т.д.)

Стоимость готового изделия складывается от веса и сложности (наполненности).

Изделия этой категории делятся на три группы:

- Меньше 15 кг. в 1 м.² (фиксированная цена)

- От 15 кг. до 25 кг. в 1 м.² (стоимость сравнивается с рыночной ценой)

- Свыше 25 кг. в 1 м.²

Каждый клиент самостоятельно устанавливает стоимость изделий, ориентируясь на особенность рынка в своем регионе.

Наценка за распашные ворота 15-20 %, + монтаж еще 20-30 %.

Таблица веса «Квадрат»

| Длина стороны а, мм | Вес, кг/м |
| --- | --- |
| 6 | 0,283 |
| 8 | 0,502 |
| 10 | 0,785 |
| 12 | 1,13 |
| 14 | 1,54 |
| 16 | 2,01 |
| 18 | 2,54 |
| 20 | 3,14 |
| 22 | 3,8 |
| 24 | 4,52 |
| 25 | 4,91 |
| 26 | 5,3 |
| 27 | 5,72 |
| 28 | 6,15 |
| 29 | 6,6 |
| 30 | 7,06 |